Содержание:

1 Описание и работа	3

1.1 Назначение комплекта	3

1.2 Технические характеристики	3

1.3 Состав комплекта	4

1.4 Устройство и работа	4

1.4.1 Устройство изделия	4

1.4.2 Работа изделия	6

1.5 Упаковка	6

1.6 Маркировка	6

2 Использование по назначению	7

2.1 Подготовка к использованию	7

2.2 Использование изделия	7

3 Техническое обслуживание	8

4 Хранение	8

5 Транспортирование	8

6 Утилизация	9

7 Свидетельство о приемке	10

8 Гарантии изготовителя	11

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на прибор для обнаружения скрытых видеокамер «Ворон» (далее по тексту «изделие»).

Использование прибора не требует от пользователя специальных знаний и навыков.

Перед использованием необходимо внимательно и полностью прочитать данное РЭ.

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С ИЗДЕЛИЕМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- допускать падение изделия на твердые поверхности и подвергать его ударам;

- оставлять изделие на солнце, в помещении с температурой выше +40оС или салоне автомобиля на длительное время;

- подвергать изделие резкому или длительному охлаждению до температуры ниже минус 20оС;

- подвергать изделие воздействию воды и влаги;

- использовать для чистки изделия, особенно оптических элементов, химические или абразивные вещества;

- наводить прибор на глаза окружающих во избежание кратковременного ослепления.

# 1 Описание и работа

## Назначение комплекта

1.1.1 Изделие представляет собой малогабаритный монокулярный оптико-электронный прибор (см. фото 1), предназначенный для быстрого обнаружения и определения местоположения скрытых (камуфлированных в различные предметы) микровидеокамер, в том числе с объективами типа «Pin-hole».

1.1.2 Изделие также может применяться в качестве прибора наблюдения.

Фото 1. Прибор для обнаружения скрытых видеокамер «Ворон».

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 В таблице 1 приведены основные технические характеристики изделия.

Таблица 1 – Технические характеристики изделия.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Дальность обнаружения объектива видеокамеры диаметром 1 мм, м | до 50 |
| Угловое поле зрения, град. | 11,6±0,5 |
| Диапазон фокусировки, м | 3 – до бесконечности |
| Диапазон диоптрийной регулировки | ±4 |
| Увеличение в центре поля зрения | 4,7 ± 0,5х |
| Напряжение питания (элемент типа АА), В | 1,5 |
| Источник подсветки | встроенные светодиоды красного света |
| Время непрерывной работы в активном режиме от одного элемента питания при +20оС, час | 2 |
| Диапазон рабочих температур | минус 10оС - +40оС |
| Габаритные размеры, мм | 165 х 50 х 70 |
| Масса, кг | 0,35 |

1.2.2 Изделие не содержит драгоценных материалов.

## 1.3 Состав комплекта

1.3.1 Состав комплекта приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав комплекта

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Прибор «Ворон» | 1 |
| Кистевой ремень | 1 |
| Салфетка для чистки оптических элементов | 1 |
| Руководство по эксплуатации, паспорт | 1 |
| Транспортная укладка | 1 |

## 1.4 Устройство и работа

### 1.4.1 Устройство изделия

1.4.1.1 Изделие состоит из следующих основных частей:

- осветителя;

- оптического монокуляра;

- устройства питания;

- корпуса из алюминиевых сплавов.

1.4.1.2 Изделие снабжено встроенным осветителем для подсветки целей на основе мощных светодиодов красного цвета в количестве 6 шт., расположенных в передней части корпуса (см. рис. 1).

Рис. 1. Вид изделия спереди.

1.4.1.3 В изделии применен высококачественный оптический монокуляр, состоящий из объектива, призменной оборачивающей системы и широкоугольного окуляра (см. рис. 1 и 2).

Рис. 2. Вид изделия сзади.

1.4.1.4 Устройство питания на основе высокоэффективного низковольтного импульсного преобразователя обеспечивает формирование тока питания мощных светодиодов подсветки, контроль и индикацию разряда источника питания.

1.4.1.5 Питание изделия осуществляется от одного элемента напряжением 1,5 В типа «АА». Его достаточно для двух часов непрерывной работы при температуре +20оС в активном режиме (с подсветкой).

### 1.4.2 Работа изделия

1.4.2.1 Принцип действия изделия основан на методе оптической локации – облучении обследуемой поверхности оптическим излучением, формируемым специальным осветителем, и визуальном наблюдении отраженного излучения.

1.4.2.2 При попадании на объектив видеокамеры излучения от источника, находящегося вблизи от оптической оси камеры, возникает физический эффект световозвращения или «обратного блика», заключающийся в отражении объективом и фотоприемником видеокамеры падающего на объектив излучения в направлении источника излучения.

1.4.2.3 Изделие использует светодиодную подсветку красного цвета, что гарантирует безопасность эксплуатации и отсутствие вредного воздействия на человека (в отличие от лазерной подсветки).

1.4.2.4 В случае обнаружения скрытой цели в поле зрения изделия наблюдается яркое точечное пятно красного цвета – отражение от объектива видеокамеры.

## 1.5 Упаковка

1.5.1 Изделие поставляется упакованным в транспортную укладку.

## 1.6 Маркировка

1.6.1 С правой стороны изделия (если смотреть на него спереди) нанесено его название – «Ворон» (см. рис. 2), с левой стороны имеется рисунок с указанием полярности элемента питания.

# 2 Использование по назначению

## 2.1 Подготовка к использованию

2.1.1 Убедитесь в отсутствии загрязнения оптических поверхностей. При необходимости очистите их с помощью салфетки.

2.1.2 Соблюдая полярность установите элемент питания, предварительно отвинтив крышку отсека питания.

2.1.3 Проверьте работоспособность изделия в активном режиме, нажав и удерживая красную кнопку на корпусе изделия.

## 2.2 Использование изделия

2.2.1 Перед началом осмотра помещения определите его функциональное назначение (рабочий кабинет, комната отдыха, офис, склад). Скрытую видеокамеру, как правило, направляют на какую-то конкретную зону (рабочее место, стол переговоров, зону отдыха), где предполагается нахождение лиц, за которыми ведется скрытое видеонаблюдение. Осматривайте помещение из этих зон.

2.2.2 Обратите внимание, что скрытые камеры видеонаблюдения могут быть вмонтированы не только в потолки и стены, но и в элементы интерьера (мебель, картины, зеркала, книги, светильники и пр.), пожарные и охранные датчики, предметы бытовой электроники, папки для документов и т.п.

2.2.3 Осматривайте поверхности и предметы в помещении, плавно перемещая зону наблюдения слева направо и сверху вниз.

2.2.4 Оптимальное расстояние для поиска (от исследуемой поверхности до изделия) -3-6 метров.

2.2.5 В случае обнаружения скрытой видеокамеры в поле зрения прибора наблюдается яркое точечное пятно красного цвета (отражение от объектива видеокамеры).

2.2.6 Следует учесть, что в осматриваемом помещении может быть установлено несколько скрытых видеокамер, поэтому осмотр необходимо проводить в полном объеме.

2.2.7 Индикатор «Разряд» красного цвета на задней части корпуса начинает мигать, когда напряжение источника питания снижается до значения менее 1,1 В. После срабатывания индикатора изделие будет работать в режиме непрерывной подсветки еще около 30 минут при температуре около +20оС.

# 3 Техническое обслуживание

3.1 Изделие является сложным оптико-электронным устройством и не подлежит разборке пользователем. Поэтому обслуживание изделия ограничивается чисткой и своевременной заменой элементов питания.

3.2 ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ В ИЗДЕЛИИ В СЛУЧАЕ ЕГО ХРАНЕНИЯ БОЛЕЕ 10 ДНЕЙ.

3.3 Удалять грязь и пыль с корпуса прибора следует с помощью мягкой чистой ткани. Не используйте для этого салфетки, предназначенные для чистки оптических поверхностей. Масло и жир с корпуса могут быть удалены с помощью моющих средств и воды.

3.4 Для чистки оптических поверхностей используйте специальную салфетку. Допускается использование средств очистки для фотообъективов. В случае попадания грязи, песка на оптические поверхности, удалите их путем продувки сжатым воздухом.

# 4 Хранение

4.1 Изделие должно храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

4.2 Условия хранения:

1) температура окружающей среды от + 50 до минус 10оС;

2) относительная влажность 80% при 30оС;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

# 5 Транспортирование

5.1 Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков.

5.2 При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям.

5.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80. В части воздействия механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310–76, в средних условиях.

# 6 Утилизация

6.1 Компоненты комплекта не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы и не требует проведения специальных мероприятий по утилизации.

6.2 Утилизация компонентов комплекта осуществляется путем их демонтажа и разборки.

6.3 Утилизация источников питания осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными местными властями.

# 7 Свидетельство о приемке

Изделие «Ворон», заводской номер __________________

признано годным к эксплуатации.

Представитель предприятия-изготовителя

____________________________________________

«___» ___________________20____г.

Представитель БТК

_____________________________________________

«___» ___________________20____г.

М.П.

Продавец

_____________________________________________

«___» ___________________20____г.

М.П.

# 8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность технических характеристик изделия в соответствии с требованиями ТУ в течение 12 месяцев, с учетом использования комплекта поставки, включая время транспортирования и хранения на складах при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ и РЭ.

Срок гарантии исчисляется со дня подписания Сторонами соответствующего акта приема-передачи изделия.

Срок гарантии увеличивается на время ремонта (с момента выставления претензии).

8.2 В случае отказов изделия по вине предприятия-изготовителя оформление претензий по качеству производится в соответствии с ГОСТ В15.703-78.

8.3 Предприятие - изготовитель снимает гарантии в случаях, если эксплуатация, хранение и транспортирование осуществляются с отклонениями от требований, изложенных в паспорте и руководстве по эксплуатации.

8.4 Заменяемые источники питания, а также вызванные ими повреждения, не подпадают под гарантию изготовителя.

Внимание! Все работы по ремонту изделия должны выполняться квалифицированным персоналом предприятия-изготовителя. При несоблюдении указанных условий гарантийное обслуживание прекращается.

Страна происхождения (товара): Российская Федерация

Предприятие-поставщик: ОАО "НОВО"

Адрес: Россия, 127434, г. Москва, ул. Дубки, д.6.

Россия, 141002, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корп.5,

тел. +7 (498) 504-68-40/41/42/43, факс: +7 (498) 504-68-41 доб. 1122

Сервисный центр предприятия-изготовителя: ОАО "НОВО"

Адрес: Россия, 141002, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корп.5,

тел.: +7 (498) 504-68-40/41/42/43 , факс: +7 (498) 504-68-41; доб. 1122