АО «Информакустика»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «Информакустика» Д.В. Долгирев |
| --- | --- | --- |
|  |  | «___» ___________ 2015г. |

КОМПЛЕКС  АППАРАТУРЫ ЗВУКОУСИЛЕНИЯ

«КОНГРЕСС-3»

Руководство по эксплуатации

Лист утверждения

ИЦАТ.465310.015-02 РЭ-ЛУ

|  |  | Заместитель директора по проектам ТЗИ |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.В. Харичев |
|  |  | Нормоконтролер |
|  |  | Н.С. Афанасьева |

Литера Литера

2015

УТВЕРЖДЕН

ИЦАТ.465310.015-02 РЭ-ЛУ

КОМПЛЕКС  АППАРАТУРЫ ЗВУКОУСИЛЕНИЯ

«КОНГРЕСС-3»

Руководство по эксплуатации

ИЦАТ.465310.015-02 РЭ

Литера

2015

Комплекс аппаратуры звукоусиления  
«КОНГРЕСС-3»

Руководство по эксплуатации

ИЦАТ.465310.015-02 РЭ

2015

КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ ЗВУКОУСИЛЕНИЯ  «КОНГРЕСС-3»

ИЦАТ.465310.015-02 РЭ

___________________________________________________________________

Настоящее руководство по эксплуатации разработано, согласовано и утверждено по состоянию отработки комплекса аппаратуры звукоусиления «Конгресс-3» и конструкторской документации на ____________ 201_ г.

______________________________________________________________

Документ на 20 листах + 1 лист обложки

Содержание

1	Описание и работа …………………………………………………………5

1.1	Описание и работа комплекса …………………………………………..5

1.1.1	Назначение комплекса ……………………………………………….5

1.1.2	Технические характеристики ………………………………………..5

1.1.3	Состав комплекса …………………………………………………….6

1.1.4	Устройство и работа комплекса …………………………………….8

1.2	Устройство и работа составных частей комплекса …………………..9

1.2.1	Блок питания и соединений БПС-3 …………………………………9

1.2.2	Усилитель мощности УМ–150 ……………………………………..10

1.2.3	Оборудование зала ………………………………………………….11

2	Использование комплекса по назначению ……………………………13

2.1	Подготовка комплекса к использованию ……………………………13

3	Техническое обслуживание …………………………………………….14

3.1	Общие указания ………………………………………………………...14

3.2	Меры безопасности …………………………………………………….14

3.3	Порядок технического обслуживания………………………………. 15

3.4	Проверка работоспособности комплекса ……………………………..17

4	Текущий ремонт изделия ………………………………………………...18

4.1	Общие указания …………………………………………………………18

4.2	Меры безопасности ……………………………………………………..19

Настоящее руководство по эксплуатации ИЦАТ.465310.015-02 РЭ 
предназначено для изучения устройства, работы и правильной эксплуатации комплекса аппаратуры звукоусиления «Конгресс-3» (далее по тексту – комплекс).

Данное руководство предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, работой и техническим обслуживанием комплекса и рассчитан на инженерно-технический состав, прошедший специальную подготовку по электронной и вычислительной технике и имеющий допуск к работе с напряжением до 1000 В.

# Описание и работа

## Описание и работа комплекса

### 1.1.1	Назначение комплекса

Комплекс предназначен для обеспечения звукоусиления и воспроизведения звуковых сигналов от микрофонов и  линейных источников.

Комплекс обеспечивает решение следующих задач:

преобразование звуковой информации с помощью микрофонов в электрические сигналы, их усиление до уровня 0,775 В и ввод в усилитель мощности УМ-150;

усиление электрических сигналов и вывод их на акустические системы;

световую индикацию включённых микрофонов;

коммутацию линейных источников звукового сигнала к/от звуковой линии комплекса.

### 1.1.2	Технические характеристики

Питание осуществляется от отдельной сети переменного тока напряжением (220±22)В  частотой (50±1)Гц.

Комплекс готов к работе не более чем через 5 мин после подачи на него электропитания.

Комплекс обеспечивает непрерывную работу в течение 24 ч.

По показателям надёжности комплекс является ремонтопригодным и восстанавливаемым (непосредственно после обнаружения отказа). Среднее время восстановления не более 30 мин, время наработки на отказ не менее 10000 ч.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 7 лет.

Комплекс обеспечивает воспроизведение речевых и музыкальных программ в монофоническом режиме.

При этом обеспечивается:

диапазон воспроизводимых частот от 100 до 12500 Гц при неравномерности амплитудно-частотной характеристики ±1,5 дБ по линейному выходу;

коэффициент гармоник в воспроизводимом диапазоне частот
не более 2 %;

отношение сигнал/помеха по любому выходу не менее 60 дБ;

выходная мощность усилителя на нагрузке 8 Ом не менее 150 Вт;

мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 400 ВА.

устойчивость к самовозбуждению.

### 1.1.3	Состав комплекса

Блоки БПС-3 и УМ-150 комплекса размещены в стандартном 19" шкафу со стеклянной ударостойкой тонированной дверцей, закрывающейся на ключ с опечатыванием, что обеспечивает безопасность эксплуатации и исключает несанкционированный доступ.

В шкафу установлены:

усилитель мощности УМ–150 – 1 шт.;

блок питания и соединений БПС–3 – 1 шт.;

комплект кабелей межблочных – 1 комплект.

В помещении размещены:

– 	микрофонные пульты МП-3 с микрофонами электретными МКЭ38–1  – 4 шт.;

–  микрофоны МКЭ38-1 на трибуне со стойками Д2 – 2 шт.;

– 	микрофонный усилитель трибуны с линейной коробкой МУ-ТЛ – 1 шт.;

панель управления микрофонным усилителем трибуны ПУ-МУТ – 1 шт.;

вынесенный микрофон электретный на стойках – 2 шт.;

микрофонные усилители  МУ-ТЛ вынесенных микрофонов в ЛК6 и ЛК7 – 2шт.;

Рис.1.1   Структурная схема комплекса «Конгресс-3»

акустическая система в защищенном исполнении 8АС-2 – 4 шт.;

ЛК – 5 шт.;

ЛК ВМ – 2 шт.

коробка подключения линейного источника (КПЛИ) – 2 шт.

Структурная схема комплекса приведена на рис. 1.1.

### 1.1.4	Устройство и работа комплекса

#### 1.1.4.1	Устройство комплекса

Комплекс представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, служащих для управления комплексом, передачи, усиления и воспроизведения звуковых программ.

Управление элементами комплекса осуществляется кнопками на передней панели блока питания и соединений БПС–3.

Аппаратура комплекса состоит из конструктивно законченных устройств. Электрические соединения между блоками и узлами производятся с помощью кабелей с разъемами. Все кабели и разъемы имеют маркировку, обеспечивающую быстрое нахождение мест подключения.

#### 1.1.4.2 Работа комплекса

При работе комплекса обеспечивается:

–	включение/выключение микрофонов трибуны, вынесенных микрофонов, микрофонов стола в режимах “ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ” и “ДИСКУССИЯ” с приоритетом микрофонного пульта председателя;

подключение линейных источников звука к/от комплекса с использованием линейных коробок;

раздельная регулировка уровня усиления звуковых сигналов для правых и левых акустических систем 8АС-2.

## Устройство и работа составных частей комплекса

### 1.2.1	Блок питания и соединений БПС-3

Блок питания и соединений БПС–3 предназначен для:

обеспечения электропитания напряжением  12В (при токе до 6А) всех элементов комплекса, кроме усилителя мощности УМ–150;

управления элементами комплекса;

коммутации входов/выходов линейных источников к/от информационной линии комплекса.

На задней панели корпуса БПС–3 установлены:

четыре разъемов «ВХОД УМ 1-4» для подключения входов до  4-х усилителей мощности УМ–150;

разъем «ВЫХОД ЛИ» для подключения выхода линейного источника;

один разъем «ВХОД ЛИ» для подключения выхода линейного источника;

два держателя сетевых предохранителей с предохранителями на ток 2А для защиты сети 220В;

один держатель предохранителя с предохранителями на ток 6А для защиты устройства по цепи электропитания  12В;

сетевой шнур с «Евро» вилкой.

На передней панели корпуса БПС–3 установлены:

клавишный выключатель «СЕТЬ 1 0» для подключения напряжения 220В;

нефиксируемая кнопка со светодиодной подсветкой «Автономный режим»;

нефиксируемая кнопка «Режим выступлений», рядом с которой установлены два светодиода «Дискуссия» и «Последовательный»;

нефиксируемые кнопки со светодиодной подсветкой «Микшер», «ПЭВМ», «CD/DVD», «Запись» обеспечивающие подключение/отключение  к/от звуковых линий линейных источников;

кнопка «Микрофон» и разъем «Наушники» для настройки комплекса оператором в данном исполнении не используются.

В корпусе БПС–3 размещены:

устройство электропитания;

плата коммутатора входов УМ 1-4;

плата усилителя с двумя симметричными выходами для подключения/отключения к/от информационной линии комплекса линейных источников;

плата усиления линейного сигнала.

### 1.2.2	Усилитель мощности УМ–150

Блок усилителя мощности предназначен для усиления линейных звуковых сигналов до уровня, обеспечивающего требуемое функционирование акустических систем 8АС-2 в помещении.

Электропитание блока УМ–150 производится от электросети 220±22В (50Гц±1) с подключением его к блоку розеток в шкафу комплекса активной защиты.

На задней панели корпуса блока УМ–150 установлены:

разъемы «Вход КАНАЛ 2», «Вход КАНАЛ 1» и «БАЛАНС 0dВт» для линейных звуковых сигналов при использовании усилителя в стереофонических комплексах усиления;

разъемы и клеммные зажимы (красные, черные) для подключения акустических систем с сопротивлением (4-8)Ом;

сетевой разъем «220В» с предохранителем «4А/250В».

На передней панели корпуса блока УМ–150 установлены:

клавишный выключатель «СЕТЬ 1 0»;

два регулятора «КАНАЛ 1», «КАНАЛ 2» для регулировки уровней входных линейных сигналов;

зеленые светодиоды «НОРМА», «МАКС» для контроля уровней выходных сигналов усилителя мощности;

красные светодиоды «АВАРИЯ», свечение которых свидетельствует об отказе усилителя УМ-150;

светодиод «СЕТЬ» – контроль включения сетевого электропитания 220В.

На боковых панелях корпуса блока УМ–150 установлены радиаторы охлаждения транзисторов выходных каскадов усилителей мощности.

В корпусе блока УМ–150 размещены:

устройство электропитания;

платы предварительных усилителей звуковых сигналов и выходных каскадов.

### 1.2.3	Оборудование зала

На столе установлены 4 микрофонных пульта с электретными микрофонами МКЭ38-1.

На трибуне установлены:

два электретных микрофона МКЭ38-1 на стойках Д2 с разъемами;

нефиксируемая кнопка, обеспечивающая включение/выключение микрофонов.

В зале на первом и втором этажах установлены 2 вынесенных микрофона на специальных стойках с ЛК6, ЛК7 в лючках колон зала.

Линейные коробки, установленные под трибуной, под столом, в лючке за шкафом комплекса, в лючках колон зала предназначены для сопряжения с линиями управления, звука и питания элементов комплекса.

В состав комплекса для обеспечения озвучивания помещения  входят четыре акустические системы 8АС-2.

Акустическая система выполнена на основе 2-х динамических громкоговорителей, защищенных от утечки информации.

На задней панели корпуса установлены разъемы для соединения акустических систем между собой  и подключения к блоку УМ-150.

Электрические соединения внутри корпуса выполнены «витыми парами» для уменьшения уровней паразитных излучений.

На задней стенке корпуса 8АС-2  установлены устройства, позволяющие крепить акустические системы к стенам.

# Использование комплекса по назначению

## Подготовка комплекса к использованию

Перед включением комплекса убедиться, что клавишные выключатели «СЕТЬ» на передних панелях блоков БПС–3 и УМ–150  находятся в положении «0».

Проверить, что регуляторы уровня «КАНАЛ 1» и «КАНАЛ 2» на передней панели блока УМ–150 установлены в положение, определенное при испытаниях и настройке комплекса.

Включить электропитание шкафа с помощью выключателя на щите электропитания помещения. Последовательно включить электропитание блока БПС-3, а затем УМ-150.

Проверить функционирование кнопки “Режимы выступлений”. При нажатии кнопки должны поочередно светиться светодиоды “Дискуссия”, “Последовательный”.

При необходимости выполнить работы, предусмотренные в разделе 3.4 данного руководства, кроме операций по выключению комплекса.

# Техническое обслуживание

## Общие указания

Комплекс «Конгресс-3» должен быть полностью укомплектован, все блоки подключены.

Техническое обслуживание заключается в профилактическом осмотре, производимом ежедневно с целью проверки исправности изделия, готовности к работе, а также выявления и устранения дефектов, которые могут послужить причиной технической неисправности.

## Меры безопасности

К обслуживанию комплекса допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, аттестацию по правилам ПТБ и ПТЭ, получившие квалификационную группу не ниже III и имеющие удостоверение установленной формы, и изучившие настоящее руководство.

При проведении настроечных и ремонтных работ все корпуса измерительных приборов должны быть заземлены.

Замену предохранителей производить при выключенном электропитании на щите электропитания помещения.

## Порядок технического обслуживания

Техническое обслуживание включает в себя профилактические и регламентные работы.

Профилактический осмотр производится ежедневно и имеет целью проверку исправности аппаратуры, готовность её к работе, а также выявление и устранение дефектов, которые могут послужить причиной технической неисправности.

Регламентные работы при эксплуатации комплекса включают в себя:

ежемесячное техническое обслуживание;

годовые регламентные работы.

Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя:

внешний осмотр оборудования;

удаление пыли мягкой щеткой пылесосом с корпусов аппаратуры и в местах прокладки кабелей;

очистку поверхностей от загрязнений;

проверку надёжности подключения проводов защитного и рабочего заземления.

Годовые регламентные работы включают в себя:

ежемесячные регламентные работы;

проверку надёжности крепления акустических систем 8АС-2;

проведение диагностики и функционального тестирования комплекса:

- проверка целостности линий, надежности крепления разъемов и правильности коммутации аппаратуры помещения;

- проверка выполнения требований по обеспечению электробезопасности  комплекса;

- проверка наличия и измерение уровня сигнала на входах усилителя мощности УМ-150;

- проверка наличия и измерение уровня сигнала на выходах усилителя мощности УМ-150;

- измерение и проверка максимального уровня выходного сигнала усилителя мощности УМ-150;

- проверка электроакустической настройки комплекса (оценка работоспособности отдельных узлов);

- проверка акустической настройки помещения;

- проверка качества воспроизведения речевых и музыкальных программ, регулировки громкости звука в помещении;

- проверка работы комплекса при управлении от блока БПС-3;

- проведение специальных исследований – контроль эффективности принятых мер защиты;

- предписание на эксплуатацию (1 раз в 3 года).

## Проверка работоспособности комплекса

Для выполнения проверки работоспособности комплекса необходимо:

- включить электропитание комплекса, соблюдая последовательность включения, указанную в п.п. 2.1 данного руководства;

- на передней панели, слева, должен засветиться светодиод “Последовательный”;

- светодиодные кольца всех микрофонов зала должны кратковременно несколько раз засветиться, что свидетельствует об исправности микрофонов;

- последовательно, начиная с трибуны, нажимать кнопки включения микрофонов;

- при нажатии на кнопку очередного микрофонного пульта или вынесенного микрофона предыдущий микрофон должен выключаться кроме микрофона председателя, так как он обладает приоритетом;

- нажать на кнопку “Режимы выступлений” при этом должен засветиться красный светодиод “Дискуссия”;

- последовательно нажимая кнопки включения микрофонов трибуны и стола включить микрофоны, убедиться в одновременном функционировании микрофонов;

- выключить микрофоны трибуны и один из микрофонов стола (не микрофон председателя);

- включить два вынесенных микрофона, убедиться в их нормальном функционировании, выключить все микрофоны;

- регуляторами «КАНАЛ 1» и «КАНАЛ 2» на передней панели УМ–150, произнося фразы перед включенными поочередно микрофонами, установить требуемый уровень звукоусиления в помещении, не допуская при этом возникновения «микрофонного эффекта»;

- выключить все микрофоны, при этом на них должны погаснуть индикаторные светодиодные кольца;

- выключить электропитание блока УМ-150, а затем БПС-3;

- отключить электропитание комплекса на щите электропитания помещения;

- закрыть и опечатать шкаф.

# Текущий ремонт изделия

## Общие указания

Возможные неисправности комплекса и способы их устранения приведены в таблице 1.

Возможные неисправности комплекса и способы их устранения

| Возможная неисправность | Причина возникновения | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не включаются микрофоны | Отсутствие электропитания +12В от блока БПС-3 из-за выхода из строя предохранителя 6А. | Заменить предохранитель Заменить микрофон. |
| Не функционируют все акустические системы 8АС-2 | Выход из строя предохранителя в сетевом разъеме блока УМ-150. | Заменить предохранитель. |
| Не функционирует пара правых, либо левых колонок. | Обрыв кабелей МКЭШ2х0,5 от блока УМ-150 к акустическим системам | Восстановить кабельные линии |

Поиск неисправности и ремонт проводится в два этапа:

выявление неисправного отдельного технического средства комплекса или средств сопряжения между ними;

поиск неисправности в отдельном техническом средстве или в средствах сопряжения и ее устранение.

Технические средства, входящие в состав комплекса и имеющие гарантию предприятия изготовителя, ремонтируются представителями предприятия-изготовителя в течение всего гарантийного срока.

Ремонт технических средств, прошедших спецпроверку и помеченных голографическими наклейками, можно осуществлять только после вызова представителей, отвечающих за обеспечение безопасности информации. Все комплектующие, подлежащие установке взамен вышедших из строя, подлежат спецпроверкам и должны иметь специальные метки организаций, осуществляющих спецпроверку.

После окончания срока гарантии на составные части изделия, при выявлении неисправностей необходимо обращаться в АО "Информакустика".

## Меры безопасности

Все приборы и электроинструменты, используемые при ремонте, должны быть надежно заземлены. По окончании работ все приборы и инструменты должны быть отключены от электросети.

Подключение и отключение любых кабелей в комплексе производить только при отключенном электропитании.

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |
| Изм | Изменен-ных | Заменен- ных | Новых | Аннулиро- ванных | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово- дительного документа и дата | Подп. | Дата |

# Text boxes

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подп.и дата