Телефон Samsung C6112 для защиты разговоров от контроля через оператора GSM связи, а так же через активные и полуактивные комплексы перехвата GSM, кетчеры.

Телефон содержит следующие функции:

IMEI - смена IMEI, защита от контроля разговоров через оператора связи;

LAC tracking – создание профиля для конкретного места, что не позволяет оператору комплекса

захватить ваш телефон.

Weak A5 – предупреждение о понижении криптозащиты относительно А5.1;

Call ping - обнаружение беззвучных звонков;

### SMS ping - обнаружение всех типов скрытых СМС;

Channels lock – звонки с удалённых базовых станций

Alerts - выбор сигнализации для событий;

Show TIMSI - отображения TIMSI на экране телефона;

Clear call log - удаления информации о звонках из памяти телефона;

One channel - определения наличия одного канала в сети а так же вывод номера этого канала ;

Fake SMS – обнаружение СМС с подменой номера

#### Check C2 – обнаружение активных комплексов и кетчеров по С2 путем сканирования базовых

#### станций

Recording - автоматическая запись разговоров;

Reset settings - сброс настроек в рекомендуемые;

Information - вывод на экран версии программного обеспечения.

Если телефон обнаружит одно из включенных событий – на экране появится сообщение о том, какое именно событие произошло, для какой SIM карты было это событие, а так же это событие будет записано в Log файле.

Описание и назначение иконок на экране.

На экране аппарата есть иконка, которая показывает, включено или выключено кодирование, а так же какой алгоритм кодирования использует оператор связи.

- A5.0

Иконка показывает, что отключено кодирование. Это может быть, в случае если оператор в принципе не использует кодирование сигнала, либо в данный момент нет активности телефона.

- A5.1

Иконка показывает, что оператор включил кодирование А5.1.  Кодирование включается только, когда аппарат общается с базовой станцией, например разговор, отправка SMS, выход в интернет и т.д.

- A5.2

Иконка окрашивается в жёлтый цвет, а справа от иконки замка появляется цифра 2, это означает, что оператор включил кодирование А5.2

IMEI

Функция смены IMEI предназначена в основном для защиты разговоров от контроля через оператора связи, но на время защищает и от комплексов перехвата.

Функция эффективна ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ SIM КАРТЫ!

Когда ваш телефон ставят на контроль, то для этого используются идентификаторы:

- Ваш номер телефона (в эфире не передается, но оператор его знает)

- IMSI  - уникальное имя SIM карты

- IMEI  - уникальное имя телефона

Если вы измените IMEI и SIM карту, которую купили анонимно или оформленную на другого человека, то меняются все идентификаторы, по которым вас могут контролировать. Поэтому оператор не знает, кого надо поставить на контроль.

Если вы поменяли только SIM карту или только поменяли IMEI – это ничего не даст, и вас будут продолжать контролировать, как будто вы ничего не меняли!

Если вас контролируют комплексами перехвата, то одновременная смена  IMEI и SIM карты позволит вам уйти на время от контроля. Поскольку поменялись все ваши идентификаторы, которые занесены в список отбора комплекса, и оператору комплекса придётся приложить дополнительные усилия, что бы получить ваши новые идентификаторы путём пингования, а это телефон обнаружит. К тому же, оператор комплекса далеко не сразу сможет понять, что потерял контроль над вашим телефоном.

Активные комплексы перехвата могут работать не корректно с различными моделями телефонов, что может внести дополнительные признаки его обнаружения.

Например, тестирование аппарата Samsung G600 с программным обеспечением октября 2014 года, только с функцией смены IMEI, на одном из активных комплексов показало, что когда телефон попадает в зону действия комплекса, внешне он ведёт себя обычно, в частности виден уровень сигнала. Но позвонить с телефона не возможно, а так же на него не проходят входящие звонки.

В последних версиях программы не возможно войти в дополнительные настройки из МЕНЮ

телефона.

Для того, что бы войти в меню настроек, вводим

кодовую комбинацию, которая выдаётся после покупки телефона,

после чего вводим пароль (по умолчанию: 00000000).

Это сделано для того, чтобы посторонний человек не смог понять,

что это не обычный телефон.

Примечание: Для проверки заводского IMEI телефона, набираем стандартную

комбинацию: *#06#

Для проверки IMEI который был реально отправлен оператору при

последнем запросе, набираем комбинацию: #*1300#

Секретная комбинация для вызова меню EXTRA: *#хххххххх#, выдаётся продавцом: ______________.

Меню функции смены IMEI имеет пять режимов:

Телефон поддерживает работу двух SIM карт. Режимы смены IMEI работают

на обеих половинках независимо. Если в телефоне только одна SIM

карта то в меню IMEI сразу будут отображены настройки режимов работы. Если

в телефоне две SIM карты то в меню IMEI сначала появится окно

MASTER и SLAVE.

Random always:

В этом режиме IMEI телефона меняется при каждом запросе оператором.

Запрос IMEI оператором может быть во время включения телефона,

отправки SMS, звонка или работы в GPRS.

IMEI телефона будет меняться всегда, когда его запрашивает оператор.

Этот режим не рекомендован для постоянного использования. Если вы не меняете SIM карту, а IMEI меняется постоянно, на это обратят внимание те, кто контролирует ваш телефон. Они увидят, что вы для каждого нового звонка используется новый телефон, а это выглядит подозрительно.

New SIM:

В этом режиме IMEI телефона меняется только при смене SIM карты.

IMEI телефона будет сгенерирован один раз, телефон будет отправлять его при каждом запросе оператором.

Этот режим рекомендован для постоянного использования.

## Random on first request:

## В этом режиме IMEI телефона меняется только один раз после включения аппарата.  В дальнейшем на все запросы IMEI оператором, телефон будет выдавать в сеть именно этот IMEI. При новом включении аппарата IMEI снова изменится, и будет оставаться постоянным до нового включения аппарата.

Этот режим рекомендован для постоянного использования.

User define:

В этом режиме IMEI телефона задает сам пользователь. Для этого надо спуститься джойстиком вниз и в окне Custom IMEI и внести любой IMEI вручную.

Stay original:

В этом режиме IMEI телефона всегда остается оригинальным.

Если в любом из окон меню IMEI джойстиком спуститься вниз то открывается окно, где можно ввести название оператора которое будет отображаться на экране телефона.

# LAC tracking

В этом режиме пользователь может создать профиль для конкретного места. По команде из меню, телефон сам запоминает важные параметры для конкретного места и заносит их в профиль. После того как пользователь попадает снова в это место, он по горячей клавише, оперативно выбирает нужный профиль, например профиль «РАБОТА».  После выбора нужного профиля, если вас попытается захватить акивный комплекс то он не сможет это сделать.

# Weak A5

Функция предназначена для защиты пользователя телефона от контроля его разговоров через активные комплексы перехвата GSM.

Активный комплекс перехвата это оборудование, которое эмулирует базовую станцию и заставляет телефоны работать не через настоящую базовую станцию, а через это оборудование – ложную базовую станцию. Настоящая базовая станция считает ложную  станцию обычным телефоном.

Ложная базовая станция может

- выключать кодирование;

- понижать уровень кодирования;

- не изменять уровень кодирования.

Никакими другими средствами, кроме нашего аппарата, обнаружить такие комплексы не возможно.

Комплекс, который совсем выключает кодирование, может быть обнаружен, как правило, только тем, что на экране телефона появляется значок - открытый замочек. Но этот значок есть не во всех телефонах. В новых аппаратах Nokia или Samsung его нет.

Самые распространённые сейчас комплексы перехвата – те, которые понижают уровень кодирования, либо постоянно, либо на время вычисления сеансового ключа, после чего кодирование становится таким, какое оно было у оператора.

Активный комплекс, который не понижает уровень кодирования, имеет встроенный обработчик А5.1.

Функция Weak A5 не предназначена для обнаружения таких комплексов. Для этого в аппарате существует функция Channel lock.

Раньше были распространены полуактивные комплексы, которые отключали кодирование только для конкретного контролируемого телефона.

Наш аппарат со 100% вероятностью обнаружит любой активный или полуактивный комплекс, а так же кетчер. Не зависимо от его стоимости, и фирмы производителя.

Как работает активный комплекс:

К зданию, в котором находится человек, которого хотят слушать, может подъехать машина, либо оборудование устанавливается в самом здании. Телефон работает так, что автоматически выбирает базовую станцию, у которой самый сильный сигнал. Для контролируемого телефона такой самой сильной базовой станцией оказывается - ложная базовая станция. Телефон принимает её за настоящую и начинает работать с ней. Оператор комплекса получает полный контроль над вашим телефоном. Он может не только слушать ваши разговоры и читать SMS, но и управлять вашим телефоном. Возможности комплекса по управлению вашим телефоном зависят от того, насколько он совершенен.

Есть комплексы, которые могут дистанционно включать микрофон телефона.

Алгоритм А5.1 является самым устойчивым к взлому. А5.2 более слабый алгоритм и взламывается в режиме реального времени.

Как работает функция Weak A5:

Если вы попали в зону действия ложной базовой станции и принимаете или совершаете звонок, принимаете или отправляете SMS,  или выходите в интернет – телефон включит выбранный вами способ сигнализации. Предупредив вас о том, что ваш телефон находится в зоне работы ложной базовой станции, и вас прослушивают.

# Call ping

Функция предназначена для предупреждения пользователя от атаки на его телефон.

Если оператору комплекса перехвата GSM известен номер вашего мобильного телефона, этого не достаточно что бы поставить ваш телефон на контроль.

Для контроля вашего телефона с помощью активных или пассивных комплексов, оператору такого комплекса необходимо знать идентификаторы вашего телефона, которые передаются в сети, и которые он может поставить в список отбора в комплексе перехвата GSM. Эти идентификаторы - TIMSI, IMSI, IMEI. При этом IMSI, IMEI – являются постоянными параметрами, а TIMSI может меняться каждый сеанс связи.

Для того, что бы получить эти параметры на ваш телефон делаются скрытые звонки. Такие звонки прерываются раньше, чем телефон успеет позвонить, но при этом ваш телефон успевает передать в эфир свои идентификаторы. В реальной обстановке делается от 5 до 15 таких звонков, что бы понять, что это ответил именно контролируемый телефон.

После получения TIMSI, IMSI, IMEI , они заносятся в список отбора в комплексе перехвата GSM, и только после этого комплекс имеет возможность начать вас контролировать.

Контроль трубки с помощью комплекса перехвата не гарантирует перехват всей информации на 100%.

Если оператор не запрашивает постоянные идентификаторы, а запрашивает только TIMSI, который постоянно меняется то, пропустив один разговор, оператор комплекса не будете знать новый TIMSI, для перехвата следующего разговора. Когда оператор комплекса перехвата GSM поймет, что потерял контроль вашего телефона, ему необходимо будет сделать скрытые звонки на ваш телефон (Ping), что бы выяснить ваш новый TIMSI.

Если оператор постоянно запрашивает постоянные идентификаторы IMSI и IMEI, или хотя бы один из них, то PING производят только один раз, когда по известному номеру телефона, с помощью скрытых звонков (pinging) определяют TIMSI, IMSI, IMEI. Когда оператор запрашивает IMSI или IMEI и вы не смогли перехватить какой то разговор, то это не повлияет на перехват следующих разговоров.

Меню функции PING показано на рисунке ниже.

Для настройки функции Ping входим в пункт меню Call ping settings и выбираем Mode - Включено.

Параметр Pings before alert выставляем число скрытых звонков после, которых аппарат включит звуковой сигнал.

Параметр Interval between pings задает в течение, какого времени должен придти следующий скрытый звонок, что бы аппарат не прекратил счёт скрытых звонков.

Если следующий скрытый звонок пришёл позже то предыдущее состояние счетчика ping сбрасывается и начинается новый отчет времени, в течение которого аппарат ожидает приход скрытого звонка.

После включения функции PING (Mode - Enable), на экране аппарата появится значок, который показывает, сколько раз в телефоне срабатывал звуковой сигнал. Это сделано для того, что бы вы могли знать о ping, даже если вы по каким - то причинам не услышали звуковой сигнал.

Так же в телефоне ведётся файл Log.txt , в котором записываются все события связанные с PING.

В файле Log.txt указана дата, время события, номер телефона с которого совершались атаки на ваш телефон, ID соты, номер канала, последняя цифра показывает, на какой примерно команде был завершён звонок. Для просмотра файла его необходимо скачать и просматривать на компьютере.

Номер телефона, с которого совершается атака на ваш телефон, может не определиться по двум причинам:

- звонили с телефона номер, которого не определяется;

- звонок был завершён раньше, чем оператор передал номер телефона, с которого вам звонят.

Работает этот режим так: например, мы установили такие настройки:

Pings before alert – 1

Interval between pings   - 15

Это означает, что только после двух скрытых звонков раздастся звуковой сигнал, увеличится на единицу число Ping на экране аппарата и запишется событие в pinglog.txt

При этом второй скрытый звонок должен придти в течение 15 сек.

После прихода первого скрытого звонка аппарат начинает считать секунды, и если второй звонок придёт, до того как истекут 15 сек., то аппарат считает, что идут скрытые звонки. Он включает звуковой сигнал, увеличивает на единицу число Ping на экране аппарат и записывает это событие в pinglog.txt

Если этого файла в аппарате не было, то он создастся автоматически.

Если после первого звонка второй звонок не придет в течение 15 сек., то аппарат считает, что это не Ping, а ложное срабатывание, например обмен с базой. Поэтому звуковой сигнал не раздается, число Ping на экране аппарата не увеличивается, в pinglog.txt ничего не заносится, а аппарат начинает новый отчет времени, равный 15 сек., ожидая второго звонка.

Когда на ваш телефон делаются скрытые звонки, то интервал между звонками, как правило, минимальный. Поэтому если в параметре Interval between pings вы зададите 15 сек., то этого будет достаточно что бы определить что вас реально pinging и в тоже время на аппарате не будет ложных срабатываний связанных, например, с обменом данными телефона с базой.

# SMS ping

Функция позволяет отследить пингование вашего телефона скрытыми SMS. В стандарте GSM   предусмотрены SMS, которые телефон получает бесшумно, они не отображаются в списке принятых, при получении нет никаких звуковых сигналов. Такими СМС удобно пинговать потому что они будут приняты любым телефоном гарантированно без демаскирующих признаков. При этом телефон отправляет постоянные идентификаторы оператору, такие как IMEI, IMSI, TIMSI.

Наш телефон предупреждает владельца о получении ВСЕХ типов скрытых SMS.

Так же есть разные типы смс которые могут потенциально нанести вред безопасности вашего телефона.

Например, вы можете получить смс которая придёт открыто, с текстом. Но послав на ваш телефон вторую смс  - первая будет стёрта. Т.е. идет управление вашим телефоном без вашего ведома, либо может придти СМС после чего на телефон или на вашу СИМ карту будет установлено вредоносная программа.

Наш телефон такие СМС распознаёт и стирает на стадии получения. И они не могут нанести вред телефону.

Channels lock

Функция предназначена для защиты пользователя от контроля с помощью активных комплексов со встроенным обработчиком криптозащиты, а так же от пассивных комплексов перехвата GSM со встроенным обработчиком криптозащиты.

В этом режиме телефон не предупредит, что его контролируют, но надёжно защитит от контроля.

Пассивные комплексы перехвата GSM - это только приёмные устройства, которые ничего не излучают. Обнаружить работу пассивного комплекса не возможно!

Активные комплексы с обработчиком – это одни из самых лучших комплексов перехвата. Такой комплекс не изменяет алгоритм кодирования, может эмулировать все характеристики настоящей базовой станции, в которой находится сам и которую эмулирует. Если настоящая базовая станция работает в режиме скачков частоты (HOPPING), то, находясь в зоне действия такой ложной базы, ваш телефон будет работать в режиме скачков частоты. Обнаружить работу такого комплекса не возможно.

Защитить вас от контроля может только наш уникальный телефон!

Для настройки телефона необходимо в меню EXTRA выбрать пункт Channel lock.

В окне Channels selection мы можем выбрать четыре варианта работы аппарата

- Number

- Position

- Position + CellID

- Disable

Mode Number - режим работы телефона когда мы задаем определённый номер канала с которого будет звонить телефон.

Внимание! Режим становится активным только перезагрузки аппарата!

Для того, чтобы выбрать номер канала, переходим на нижнюю строку Channel number и нажимаем кнопку внутри джойстика.

Появится список каналов, которые видит аппарат с данного места. Первый канал в списке – самый сильный, в нем находится телефон в обычном режиме работы. Последний в списке канал – самый слабый.

Выбираем любой канал, но важно что бы это был не самый первый в списке. Лучше если вы выберите самый последний канал, но может получиться так, что вы не сможете с него позвонить из-за плохого качества связи. Тогда выберите предпоследний канал. Нажмите Select а в другом окне Save.

Настройка вступит в силу только после выключения телефона.

Когда телефон включится, то он сразу будет регистрироваться не в самом сильном канале как это положено ему при штатной работе, а зарегистрируется в том дальнем канале, который мы ранее выбрали.

Как этот режим позволяет защитить владельца телефона от контроля.

Если рядом с вами находится ложная базовая станция, то для аппарата она будет самой сильной в данном месте. В этом смысл работы такого комплекса, быть самой сильной сотой в данном месте, что бы аппарат работал только через неё. Когда мы задаем режим работы аппарата, когда он работает не с самой сильной базовой станцией, а с базой, которая находится где-то далеко, то мы гарантированно уходим от контроля такого комплекса. Даже если комплекс не изменяет уровень кодирования, потому что содержит обработчик A5.1

Оператор комплекса перехвата будет видеть только, что вы выключили свой телефон. Он не будет знать, что вы его потом включили, и работаете с телефоном, т.к. телефон сразу зарегистрируется в дальней соте.

Для того, что бы оператор комплекса не видел даже то, что вы выключили телефон – необходимо вынуть батарею у работающего телефона. В этом случае оператор, через какое то время поймет, что потерял контроль над телефоном, и будет вынужден пингованием попробовать вас обнаружить. Обнаружить он вас не сможет потому что:

- Телефон вас предупредит о пинговании.

- Поскольку аппарат на все скрытые звонки будет отвечать в дальней соте, которую комплекс не сможет контролировать. Поскольку в результате пингования оператор комплекса не будет получать информацию от вашего телефона, то процесс пингования будет длительным.

Это очень надежный способ уйти от контроля не оставив следов в комплексе перехвата.

Недостаток этого способа в том, что если вы переместитесь в другое место, то там телефон может не видеть выбранный канал, и аппарат не будет видеть сеть. Поэтому вам в новом месте необходимо будет выбрать новый канал.

Mode Position - режим работы телефона, с заданного по силе канала.

Внимание! Режим становится активным только перезагрузки аппарата!

В этом режиме мы можем заставить телефон работать не с самого сильного канала, которым может оказаться ложная базовая станция, а с более слабого канала. Например, мы хотим, что бы аппарат работал всегда только с третьего по силе канала. Для этого мы делаем настройки в пункте Mode Position, выбираем третий по силе канал, и теперь телефон будет постоянно работать в третьем по силе канале.

Периодически, не выходя в основной канал, будет производиться проверка, какой канал в данном месте, является третьим по силе сигнала. И автоматически будет выбирать его для работы.

Для того, что бы настроить работу аппарата в режиме Position необходимо войти в Extra – Channels

выбираем Mode Position. Нажимаем кнопку джойстика вниз и выбираем Channels position. Нажимаем среднюю кнопку  джойстика. Откроется окно со списком каналов, которые видит телефон. Выбираем канал ближе к концу списка.

Нажимаем Select и в следующем окне Save.

Теперь телефон всегда будет работать в выбранном по силе канале.

Mode Position + CellID - режим работы телефона с заданного по силе канала. Режим предназначен только для исходящих звонков.

Внимание! Режим становится активным только перезагрузки аппарата!

Этот режим работы аппарата принципиально отличается от режима Position.

В режиме Position + CellID аппарат основное время находится в самом сильном канале, и только на время исходящего звонка переходит в заданный по силе канал. После совершения звонка аппарат возвращается в основной канал.

Такой режим работы сделан для того, что бы совершить безопасный звонок с удаленного канала и при этом создать проблемы оператору комплекса перехвата GSM.

Не много комплексов, которые могут видеть переход телефона во время звонка в другой канал.

Если комплекс не видит такой переход, то оператор комплекса перехвата будет считать, что ваш телефон у него под контролем, потому что телефон периодически регистрируется в сильном канале, и оператору ничего делать не надо, просто вы не совершаете исходящие звонки. Входящие же звонки, будут проходит в сильном канале, т.е. под возможным контролем комплекса. Но все исходящие звонки будут для оператора комплекса потерянными, хотя он будет считать, что все под контролем.

В режиме Mode Position + CellID телефон автоматически сравнивает ID самого сильного канала, с ID канала в котором он делает звонок. Если ID совпадает, то разговор будет автоматически прерван.

Сделано это для того, что бы защититься от контроля многоканального комплекса.

Alerts

В этом меню пользователь может задать реакцию телефона на разные события.

Всего их 4:

A5 changed – в этом пункте задаём реакцию телефона на изменение уровня криптозащиты относительно того, который используется оператором. Его можно увидеть в настройках профайла данного оператора, A5 profiles

Call&SMS ping - в этом пункте задаём реакцию телефона на пингование скрытыми звонками или при обнаружении скрытых СМС.

One channel – в этом пункте, задаём реакцию телефона на ситуацию, когда телефон получает список из одного канала. Телефон каждые 5 секунд получает список каналов. В городе, как правило, этот список состоит из многих каналов, и если вдруг телефон видит только один канал, а вы находитесь в черте города, то это странно. Не все, но, как правило, комплексы не позволяют телефону видеть другие каналы, что бы случайно телефон не стал работать через них.

LAC changed – в этом пункте задаём реакцию телефона на изменение LAC.

Все активные комплексы для того, что бы захватить телефон, подставляют ему другой LAC, отличный от оригинального для данного оператора в данном месте.

C2threshold – в этом пункте, задаём реакцию телефона на ситуацию, когда телефон получает получает параметр С2 выше заданного значения.

Show TIMSI

Включение этой функции выводит на экран временный идентификационный номер TIMSI.

Это может потребоваться в том случае, если оператор во время каждого сеанса связи меняет его. В этом случае пользователь телефона может видеть, что TIMSI меняется после каждого сеанса связи и если через какое-то время TIMSI вдруг перестал меняться, а до этого менялся всегда - то это может означать что вас захватил комплекс перехвата. Почти все комплексы не дают команду на смену TIMSI, им это просто не нужно.

Clear call log

Если эта функция включена, телефон автоматически стирает из памяти телефона набранные и принятые номера телефонов. Но при этом информация, которая храниться на SIM карте остаётся не тронутой. Что бы она не попала в ненужные руки, обязательно используйте ПИН код, который устанавливается для SIM карты.

Если ПИН код уже был установлен при продаже SIM карты – его надо поменять на другой.

# One channel

Активные комплексы во время захвата телефона не дают ему видеть соседние каналы и оставляют только один канал, на котором работают сами, что бы телефон работал только в нём.

Функция One channel  позволяет это определить. Так же на экран выводится номер канала который был единственным в списке каналов, и под который маскируется активный комплекс перехвата.

Функция может сработать, если вы находитесь там, где реально есть только одна базовая станция, например, в поле или подвальном помещении.

Fake SMS

Если эта функция включена, телефон обнаружит SMS с подменой номера.

Подменой номера в SMS часто пользуются мошенники.

##### Check C2

Телефон позволяет обнаружить современный активный комплекс перехвата ещё до того как будет захвачен комплексом. Для этого телефон постоянно сканирует базовые станции и набирает статистику параметра С2. Телефон вычисляет этот параметр для того, что бы принять решение о переходе в другой канал.

Оператор комплекса делает так, что бы этот параметр был большим, и тогда имея уровень сигнала комплекса даже  меньше чем у нормальной базы, комплекс захватывает телефон.

Обычно оператор комплекса выкручивает значение С2 до 80-90 при нормальном значении 35-40.

Таким образом, телефон сканируя базовые станции может обнаружить комплекс который находится где то рядом, а так же узнать под какой канал маскируется комплекс перехвата.

Но если телефон будет захвачен комплексом то телефон покажет что телефон видит один канал и тоже выведет номер канала. И если номера каналов в пунктах Check С2 и One channel совпадут значит телефон гарантированно захвачен комплексом.

Этот пункт содержит 4 подпункта

1.   Block C2 – в этом пункт задается режим когда аппарат будет игнорировать высокое значение С2

2.   Reset statistics – сброс статистики

- Statistics – в этом пункте аппарат показывает статистику по С2, показывает максимальное значение С2 которое было обнаружено а так же номер канала у которого было зафиксировано это значение.

- Alert threshold – в этом пункте задается значение С2 выше которого сработает сигнализация в телефоне

Recording

Функция предназначена для автоматической записи разговоров.

Запись может быть сделана как на внутреннюю память телефона, так и на внешнюю карту памяти.

Для настройки функции Recording в поле Режим записи выбираем включение или выключение функции автоматической записи разговора.

В поле Сохранение по умолчанию выбирается память, куда будут записываться разговоры.

Так же можно включить предупреждение телефона о том, что осталось мало памяти.

Reset settings

В этом пункте можно выполнить сброс настроек нашего меню в рекомендуемые производителем.

##### Information

В этом пункте телефон покажет номер версии программного обеспечения и дату его выпуска. Что бы пользователь мог знать, надо ли ему делать обновление.