Устройство гарантированного уничтожения информации

на магнитных носителях

## «РАСКАТ» (Универсал)

Предназначены для утилизации информации на магнитных носителях - до двух стриммерных кассет одновременно, а также дискет, аудио- и видеокассет, всех видов жестких дисков компьютеров (IDE, SCSI, SATA)..

|  | Изделие «Раскат» (Универсал) относится к широкой линейке устройств уничтожения информации на магнитных носителях серии «Раскат». Магнитные носители устанавливаются в специальную рабочую камеру. Активация происходит нажатием кнопки на корпусе устройства. |
| --- | --- |

Особенности изделия  «РАСКАТ»(Универсал)

- мгновенное уничтожение информации;

- компактный корпус;

- высокая продуктивность;

- световая индикация управления устройством;

- отсутствие ограничений времени непрерывной эксплуатации при наличии питания изделия;

- возможность ограниченного применения после активации ленточных магнитных носителей (стриммерных, аудио- и видеокассет);

- изменение габаритов рабочей камеры в зависимости от типа магнитных носителей информации.

(см.ниже)

Технические характеристики

| Напряженность стирающего магнитного поля | не менее 700 кА/м |
| --- | --- |
| Количество магнитных носителей для одновременной активации | до 10 |
| Форм-фактор жестких дисков | 2.5’ 3.5’ |
| Габариты аудиокассеты | стандартные |
| Габариты видеокассеты | стандартные |
| Длительность уничтожения информации на магнитном носителе | не более 0,1 сек. |
| Время готовности устройства к уничтожению информации после включения питания или предыдущей активации | не более 20 сек. |
| Номинальное напряжение питания | от сети 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность при работе от сети 220В, 50Гц, Вт - в режиме ожидания - импульсная | не более 5 Вт не более 90 Вт |
| Габариты | 280х195х80 мм |
| Диапазон рабочих температур | от +5 ° до +40 °С |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |

Стандартная комплектация

- модуль уничтожения информации;

- шнур питания;

- паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.

Устройства серии «Раскат» являются незаменимыми помощниками в деле обеспечения корпоративной и личной информационной безопасности.

Изготовлено на фирме-предприятии, лицензированном ФСТЭК России.