Утилизатор информации

на картах памяти MicroSD

## ( условное наименование «Магма-8)

Предназначен для считывания и экстренного уничтожения информации на картах памяти MicroSD.

Уничтожение информации производится специальным импульсом высокого напряжения, при котором воздействие производится непосредственно на элемент памяти, чем достигается гарантированное уничтожение информации.

Данные, хранившиеся в накопителе, восстановлению не подлежат.

Карта памяти непригодна для дальнейшей эксплуатации.

Утилизатор  информации может быть использован для последующего уничтожения информации на других картах памяти, что является несомненным преимуществом  перед аналогичными устройствами.

Подключение изделия возможно к любому электронному устройству, поддерживающему накопители с USB–интерфейсом. При работе с персональным компьютером, оснащенным операционной системой семейства Windows версии, выше 98SE, дополнительные драйверы не требуются.

Исключительно удобен для эксплуатации и транспортировки.

Готовность к уничтожению информации обеспечивается в течение 24 часов без дополнительной зарядки аккумуляторной батареи.

Подзарядка встроенного аккумулятора осуществляется автоматически при каждом подключении устройства к включенному компьютеру.

Особенности изделия

- мгновенное уничтожение информации;

- большая продолжительность автономной работы;

- автоматический заряд аккумулятора при подключении к компьютеру;

- возможность смены карт памяти;

- компактный корпус;

- простота управления;

- световая индикация управления устройством.

Технические характеристики

| Емкость (объем памяти) | Определяется объемом карты памяти MicroSD |
| --- | --- |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Время готовности к активации после включения питания | не более 1 сек. |
| Длительность уничтожения информации | не более 3 сек. |
| Питание | - от аккумулятора - от внешнего источника (при подключении к компьютеру) |
| Автономное питание | не менее 24ч в режиме готовности к активации |
| Габариты | 50х15х75 мм |
| Масса | 50г |
| Диапазон рабочих температур | от -10 ° до +40 °С |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |

Комплектация

- Изделие «Магма-8»

- Шнур для подключения к интерфейсу USB 2.0